## Slide 1
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer
TP 2: Identifikation des nichtlinearen individuellen maschinendynamischen Verhaltens von Fräsmaschinen
Entwicklung von Methoden zur Detektion von Veränderungen im maschinendynamischen Verhalten auf Basis prozessbegleitend aufgenommener Daten
Erforschung von Methoden zur kontinuierlichen Aktualisierung der nichtlinearen Maschinendynamik-Modelle über die Lebensdauer der Maschine hinweg
Fräsmaschine
DMC 60 H
(Bj. 1997)
Sensorintegration in Bestandsmaschinen
Reduktion des Parameterraums von Simulationsmodellen
Parameteridentifikation bei Simulationsmodellen mit hoher Anzahl an Parametern
  hohe Rechenleistung notw.
  Keine Garantie auf Erreichen eines globalen Optimums
Automatisierte Bestimmung relevanter Modellparameter
Jacobi-Sensitivitätsanalyse und Random Search für schnellere und robustere Parametrisierung gegenüber globaler Sensitivitätsanalyse
Virtueller Versuchsträger
F(t)
Koppelsimulation
Komponentennachgiebigkeit
Relevante dynamische Nichtlinearitäten
Verhalten kaskadierter Regelkreise
Anforderungen
Maschinenkomponenten durch lineare FEM
Nichtlineare dynamische Kopplung durch Mehrkörpersimulation
Umsetzung
Identifikationsverfahren
Vergleich und Vorauswahl Identifikationsverfahren (z. B. NARX, kSINDYc, …)
Gezielte Einbringung von Domänenwissen über Vorgabe der Struktur sowie Versuchsplan
Methodische Eingrenzung geeigneter Verfahren
Untersuchung der Verfahren
Ablation-Studies: Gezielte Variation in virtueller Umgebung zur Untersuchung des Einflusses auf Modellgüte
  Messbedingungen
  Nichtlinearer Systemdynamik
Anwendung der Verfahren auf Realdaten
Bestimmung Nichtlinearitätsmaß
Auswahl Identifikationsverfahren
Bewertung der Modellgüte
Datenaufnahme an der Maschine
Achs-individuelle Aufnahme von Motorströmen, Achspositionen, Regelabweichungen
Externe Sensorik: Kraft, Beschleunigung
Kraftanregung mittels Relativerreger
Realisierung des Messaufbaus
Untersuchung der Kraftanregung
Xavier et al., Nonlinear Dynamics, 112(8), 2024
Amplitude
Nichtlinearitätsmaß
Amin
Amax
Messung der Spindel-Verlagerung
Beschleunigungs-sensoren
Prozesskraft-dynamometer
Datenaufnahme
(Sinumerik Edge)
Körperschall-Sensorik an Führungswägen
Stereo-Vision
Kamera
Belastungsmessung
am Kugelgewindetrieb
(KGT)
Kamera zur
Überwachung von
Verschleiß der
KGT-Spindel
Oexle et al., NAMRC 53 (2025)
Oexle et al., Procedia CIRP (2024)
Barton et al., Procedia CIRP (2019)
Barton et al., wt Online (2020)
Ströbel et al., IEEE Access (2025)
0
−π
+π
Frequenz in Hz
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Amplitude in m/N
Physics-informed Machine Learning zur Vorhersage idealer Achs-und Spindelströme
Autonome Datenaufnahme und Identifikation des linearen maschinendynamischen Verhaltens
Parameter Ranking
Sensitivität in %
0
40
10
20
30
0
5
10
15
20
25
30
35
FOR 5888
Eigene Vorarbeiten
Methoden
Ausblick Phase II
Messung
Identifiziertes Modell
Messbare Größen
Vorher aufgenommene Prozessdaten
Physikalische Modelle
Soft Sensoren
Prozessdaten
Vorhersage
Physikalisches Wissen
Features
Vorhersage des Modells für die Prozessüberwachung
Hybrid
ML-Modell
Soft Sensoren
Kraft
MRR
Physikalische Modelle
Gekoppeltes Modell
Vorhersage
Prozessdaten
Hybrid
ML-Modell
Vorhersage des Modells für die Prozessüberwachung
X-Modell
Y-Modell
Z-Modell
S-Modell