## Slide 1
Modelle thermo-mechanischer Werkstoffeigenschaften
Experimentelle Daten für Werkstoffmodelle
Transfer
Modellgeneralisieren auf weitere Werkstück- und Werkzeugwerkstoffe inkl. Chargenschwankungen
Erweitern der Randschichtmodelle um beschichtete Hartmetallwerkzeuge und Zustandsgradienten
Integrieren von Sensorik zur Bereitstellung randschicht-adaptiver Modellparameter
Experimentelle Daten
Numerische Modellierung
Multivariate Regression
ML-Modelle für Spanbildung
Sauer et al.,2025
Prozesskenngrößen
Werkstoffreaktion
Werkstück und
Werkzeugzustand
Lastkollektive
Randschichtzustände
Metallographie
Elektronenmikroskopie
Mechanische Prüfung
Thermo-physikalische Analyse
Zerstörungsfreie Prüfung
Cheng et al., Procedia CIRP 2019
Schulze et al., CIRP 2016
Datenintegration
Original Values (N)
Predicted Values (N)
Time in ms
Force in N
Experiment
Prediction
Materialmodelle – AP2
Werkstoffeigenschaften – AP1
Randschichtmodell – AP3
Ermittlung der Lastkollektive in der Zerspanung - wbk
Zerspanungsversuche mit systematischer Variation von vc, h, γ
Messung von Kräften, Temperaturen und Körperschall
Aufwandsarme Messmethoden für den Randschichtzustand - IAM-WK
Erfassung von Wirbelstrom- und Barkhausenrauschen- signalen
Korrelation mit zerstörenden Analysen (LM, XRD, REM) und Datenbereitstellung
Entwicklung ML-Basismodelle - IAM-WK
                SVM mit PFI für diskrete Zustände
                LSTM für Zeitreihen-daten
Validierung unter realitätsnahen Fräsbedingungen - wbk
  Exp. Überprüfung inter- und extrapolierter Daten des ML-Modells
  Zusammenführung von ZfP-Sensorik mit Experiment und Simulation
Berücksichtigung Randschichtzustand und Unsicherheiten - IAM-WK + wbk
Werkstoffspezifische Interpretation der HighVQData  Randschichtzustand
Propagation der Unsicherheiten
Entwicklung Werkstoffmodelle - IAM-WK
Aufbau/Parametrisierung der Werkstoff-modelle: 42CrMo4 und WCCo
Untersuchung der Werkstoffdämpfung
Aufbau generalisierter Schnittstellen zum Datenaustausch mit TP2/3 und mit dem HighVQData-Konzept (TP1)
FE-Simulation inkl. Werkstoffmodell - wbk
FEM-Spanbildungssimulation zur Datenaugmentation lokaler Größen
          Temperaturen
          Kräfte
          Gleitgeschwin-digkeiten
          Unsicherheiten
Kooperation:
Kooperation:
Kooperation:
Diaz et al., Production Engineering 2024
Randschicht-
modell
TP1
TP2
TP1
TP2
TP3
TP3